南通市城中小学直饮水设备采购及安装项目

(二次)

招标文件

（资格后审）

代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司

二○一八年八月

目   录

第一章  招标公告

第二章  投标供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  合同主要条款

第七章  履约验收及付款

第八章  质疑与投诉

第九章  投标响应文件的组成与格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本采购项目的招标。为保证本次项目顺利进行，请在制作投标响应文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交招投标响应文件。谢谢合作！

# 第一章  招标公告

江苏大洲工程项目管理有限公司（以下称代理机构）受南通市城中小学（以下称采购人）的委托，就学校所需直饮水设备及安装项目组织招标，诚邀符合条件的潜在供应商（以下称投标人）参加该项目的投标。

一、项目名称：南通市城中小学直饮水设备采购及安装项目；

二、项目预算：约人民币8.8万元；

三、项目需求：详见招标文件第三章；

四、投标人资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 投标产品制造商具有工业和商用电热食品加工设备的全国工业产品生产许可证，竞标产品具有省级或省级以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

- 具备提供本地化服务的能力，在项目所在地南通地区有维护机构；

- 本项目不接受任何形式的联合体参与竞标。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动。

- 投标人（厂家或代理商）营业执照经营范围必须能体现本项目直饮水设备的相关字样。并提供有关部门出具的直饮水饮用标准文件等相关证明。

特别提醒：

供应商须认真对照招标文件中的资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与本项目的投标采购活动；如不完全符合资格要求，故意参与投标的，所产生的一切后果由招标供应商承担。

六、有意愿参与对本项目招标响应的单位，请于通知日起至招标评审日前，到“崇川教育网（http://www.ntccjy.com/）” 通知公告栏下载本项目的招标文件。

七、评标小组受采购人委托将对各投标人的资格进行审查，审查通过方可参与项目评标。

八、招标响应文件的接收截止及招标评审开始时间： 2018年 9月 5 日 15 时30分。地址：南通市青年中路128号崇川区便民服务中心605会议室，如有变动另行通知。

九、投标保证金：本项目投标人须交纳投标保证金：人民币叁仟圆整（¥3,000.00元）。

十、招标采购文件200.00元/份（招标采购文件费用无论是否成交均不予退回；招标采购文件费用采用现金的形式在递交响应文件时交纳给采购采购代理机构）。

十一、联系方式

1.采购人

单位：南通市城中小学校；

地址：南通市崇川区濠东路28号；

联系人：窦老师；

电话：13306295139；

2.采购代理机构

单位：江苏大洲工程项目管理有限公司；

地址：南通市港闸区美丽华广场9-2020室

联系人：王工；

联系电话：0513-55017717；

传真：0513-55017717；

十二、招标公告期

1、招标公告期为公告之日起，五个工作日。

2、本次采购的有关信息将在：“崇川教育网（http://www.ntccjy.com/）” 通知公告栏发布，敬请留意。请各获取本次招标文件的供应商，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加项目的评标。

# 第二章  投标人须知

## 一、说明

1.本招标文件仅适用于本代理机构组织的招标采购活动。

2.招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.招标文件的解释权属于代理机构和采购人。

4.供应商在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告及招标文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标供应商不得在招标采购活动期间及招标采购结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5.供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果响应投标的供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与评审。

6.投标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在投标时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

## 二、投标文件的澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清、修改或补充。

2.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“崇川教育网（http://www.ntccjy.com/）” 通知公告栏发布的信息为准。

3.代理机构对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对响应招标的供应商具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

5.除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由响应招标的供应商自负。

6.招标采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 三、投标响应文件的编制及装订

1.响应投标的供应商按投标响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。招标响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经招标供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖红章。

2.投标报价响应文件中的所有报价表（报价单），必须装订成册。

## 四、投标响应文件的组成、份数和签署

1.投标响应文件由：①资格后审资料文件、②技术标响应文件、③商务标报价文件，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2.投标文件中的“①、②、③”均为1份“正本”和2份“副本”。

3.在每份投标文件上要明确标注项目名称对应的投标响应文件名称、投标供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4.投标响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由投标供应商的法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

## 五、投标响应文件的密封及标记

【特别提醒】投标响应文件中的①及②的“正本”或“副本”中，均不得含有③中的报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作废标处理。

1.响应投标的投标人须将本项目投标响应文件：①、②、③分别单独密封。

2.密封后，应在每一密封的投标响应文件上明确标注招标项目名称、投标响应文件各自对应的名称、投标人的全称、日期并加盖投标人的公章。

## 六、项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人应在投标响应文件递交日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件所需的信息，投标时提供学校出具盖学校公章的勘察现场证明。勘察现场如有费用产生，由投标人自行承担。

2.采购人向投标人提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.潜在供应商（投标人）为响应投标而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4.投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响招标响应内容的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，并且将不作任何答复。

5.勘察现场的联系人：窦老师，联系电话：13306295139。

## 七、投标响应文件的内容 ：

### A、资格后审资料文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

1. 提供投标人的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。

2.法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这2项原件的复印件（须加盖公章）。

3. 提供竞标产品的制造商具有的工业和商用电热食品加工设备的全国工业产品生产许可证原件的复印件（须加盖产品制造商公章）。

4.提供竞标产品（具有省级或省级以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件的复印件（须加盖产品制造商公章）。

5.为满足采购人对项目本地化维护服务的要求，供应商必须提供在南通地区有维护机构的证明文件、材料原件的复印件（须加盖公章）：

（1）如为在南通地区进行工商注册的供应商，须提供：办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）证明材料；

（2）非南通地区进行工商注册的外地供应商，必须提供与南通的代维机构签订的代维协议及其《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）这4项证明材料。

6.投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。

7.投标人还须提供投标文件第八章投标响应文件的组成与格式内“三、A、A.2、”中的“投标响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、招标供应商一般情况表。

### B、技术招标响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】以下技术招标响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效招标处理。同时，供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术招标响应文件。技术招标响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“②技术招标响应文件”的文件包内，以便开标评审时的核查。

#### 1.招标响应函（格式参见第八章）

#### 2.招标货物性能、技术指标说明与描述

根据项目需求提供产品的主要技术规范，配置要求和产品标准。招标供应商编写所提供产品的品牌、产地、型号、详细技术参数、功能配置，应提供的图纸及资料明细、样品图片、质量承诺、使用寿命承诺等。

#### 3.技术条款响应正负偏离表（格式参见第八章）

供应商必须满足招标文件中针对招标产品货物提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》； （注：本项目技术要求不接受负偏离）；

#### 4.招标响应产品清单

与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、材料、品牌及技术参数，但不得出现报价；

【特别说明】本项目需求产品有“建议品牌”，是为保证项目产品的可靠及适用性而建议所采购的产品档次。供应商针对项目需求产品可以投“建议品牌”也可以投“非建议品牌”的产品，但所投“非建议品牌”产品的档次须等于或高于建议品牌档次，其产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的设备参数。供应商提供非“建议品牌产品”参加投标响应的，必须按以下要求，提供竞标产品完整齐全的证明文件（缺一不可），否则视其为重大漏项，作无效询价处理；同时经全体评委一致认定，所选品牌型号档次等于或优于建议品牌型号档次的，可视作完全响应建议品牌型号产品，否则将作无效询价处理。

- 由相关权威机构针对本次询价采购而出具的符合本项目询价要求的竞标产品检测报告原件的复印件并加盖产品制造商红章（含建议品牌产品）。

② 竞标品牌产品制造商出具的该产品“技术白皮书”原件的复印件并加盖产品制造商红章；

③ 所投品牌制造商的生产许可证原件的复印件并加盖产品制造商红章；

④ 上述“①、②、③”项的资料证明文件的原件，须放置密封在“技术招标响应文件包”内以便评标时核查。

#### 5.安装组织计划

提供整体项目货物产品安装调试的方案。

#### 6.招标项目的验收

提供招标项目中的货物产品质量验收标准及验收方案，质量承诺。其中应包含货物的验收大纲，一旦成交有可能作为采购方验收货物的依据之一。

#### 7.售后服务

包含但不限于：提供整体项目的质量三包承诺内容及具体产品售后服务办法，含免费保修时间及服务的内容。

### C、商务标报价响应文件（一个密封包，含一正两副文件）（格式参见第八章）

商务报价文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次投标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标供应商成交后（以下称“成交人”）如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其成交资格。

#### 1.投标响应报价总表；

#### 2.投标响应报价明细表；

## 八、联合体参与竞标

本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标。

## 九、投标响应文件的有效期

1.从投标响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与招标响应供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的招标响应供应商不能修改招标响应文件，按本竞争性招标文件规定的招标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的招标响应供应商的投标书将被拒绝，但招标保证金可退还。

## 十、招标报价

【特别提醒】本项目是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，还包含提供的伴随服务 / 售后服务费用以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等的“交钥匙”工程。本项目招标设备单价为固定综合单价、无论材料、人工、税费等价格在中标后至施工期间到完成安装验收交付时的上涨或下跌，设备综合单价不作任何调整（合同价=设备综合单价×设备数量）。

1.本项目需求不接受任何有选择的报价。

2.投标招标报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4.投标响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标响应文件中报价表内容与投标响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经招标响应供应商确认后产生约束力，招标响应供应商不确认的，其招标响应无效。

5.投标价格包含满足项目需求产品功能参数、安装调试、验收的所有价格。

6.投标响应总价包括：设备（含底层基座、安装及辅助材料等）、税费（如包括关税、进口货物、所用原材料、零部件的各种国内外税费）、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及报价人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7.除因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。

8.若非合同条款中另有规定，经招标的成交价格，在合同实施期间不因市场变化的任何因素而变动。

9.本次投标项目的商务报价为一次性报价，最终报价将作为评标小组评定成交人的依据。

## 十一、投标响应文件的递交时间及地址

响应投标的供应商必须在：2018年 9月 5日 15 时30分前，将招标响应文件送达指定地点递交给采购代理机构，采购代理机构拒绝接收在截止时间后递交的招标响应文件。地址：南通市青年中路128号崇川区便民服务中心605会议室，如有变动另行通知。

## 十二、开标及资格审查评审时间及地址

开标及资格审查时间为2018年 9 月 5 日 15 时30分。地址：南通市青年中路128号崇川区便民服务中心605会议室，如有变动另行通知。

## 十三、供货安装调试期

本次项目供货安装调试期为20个日历天，在合同双方签订并生效后次日起计。

## 十四、质保期

本次项目产品质保期为验收合格之日起计2年（24个月）。

## 十五、投标保证金

1.本次投标保证金为：人民币叁仟圆整（¥3,000.00元）；

2.投标人的投标保证金以现金 的形式带至招标现场（无须密封），在递交招标响应文件时交给代理机构。

3.未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标采购单位有权拒绝其招标响应文件。

4.未成交投标人的投标保证金，当场退还。成交人的投标保证金在与采购人签订的合同生效后 5个工作日内  ，予以退还（无息）。

5.投标供应商发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

（2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）不按本须知相关条款规定缴付招标代理服务费的；

（5）在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

（6）采购招标文件规定的其他情形。

6.对于在最后报价之前退出招标的投标供应商，必须以书面形式说明理由，并由评标小组评定。评定为正当理由的，可以退还其招标保证金。

## 十六、投标响应文件及投标费用

1.评标程序顺利进行后，投标供应商的“投标响应资料原件包”可退回，其他的招标响应文件（不含投标保证金）都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

2.无论评标过程和结果如何，投标供应商自行承担与本项目招标有关的全部费用。

3. 招标采购文件200.00元/份（招标采购文件费用无论是否成交均不予退回；招标采购文件费用采用现金的形式与招标保证金一起交纳）。

## 十七、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

1.自合同签订生效后，乙方交货并经甲方验收合格后十个工作日内，由甲方向乙方支付合同金额的90%，剩余款项在验收合格一年（12个月）后，十个工作日内支付5%，保质期满十个工作日内一次性支付完成。货款结算时，需提供以下资料：

A、需方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

2.最终以政府采购合同确定的为准。

## 十八、供货量调整及结算方式

1.因采购人实际需求供货数量发生变化，成交人须无条件满足采购人要求，确保供货质量及时供货；

2.结算时，按采购人确认的实际供货量进行结算。成交价按比例拆分到综合单价结算。

## 十九、代理服务费

1.中标人须缴纳代理服务费：人民币2500元

2.投标人自行考虑包含在招标投标总报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3.代理服务费应在《成交通知书》发出送达后3日内一次性付清。

## 二十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章  项目需求

## 一、需求总则

1、产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、主要技术参数：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对自己投标产品涉及到的该项技术参数进行对比参照，并说明理由。

3、技术响应要求：

技术招标响应文件中须对应每个项目作出响应，明确注明所投产品的型号、技术参数、配件名称及数量，缺少则有可能被视为未实质性响应。

4、技术条款响应说明要求：

响应招标的供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦招标成交，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，成交人承担一切后果和损失。

（2）招标供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

## 二、项目采购范围

1.本项目为南通市城中小学所需直饮水设备而提供的竞争性公开招标采购项目。

2.项目所需要求的设备规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准，采购先进、优质、全新的合格产品，从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责设备安装调试、验收及质保，直至最后交付使用的完整性产品项目。

3.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

## 三、项目需求清单一览表

| 楼层 | 人数 | 设备名称 | 规格 | 建议品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5F | 600人 | 四龙头温水饮水机 | 4.5KW | 碧丽、水保康、济达 | 2台 |
| 4F | 600人 |  |  |  | 2台 |
| 3F | 600人 |  |  |  | 2台 |
| 2F | 600人 |  |  |  | 2台 |
| 1F | 600人 | 六龙头温水饮水机 | 6KW | 碧丽、水保康、济达 | 2台 |

## 四.技术要求

### （一）六龙头温水饮水机技术要求

1.出水水嘴：6温，温水出水温度45℃±10℃，可调。

2.内胆容量：≥35L，适用人数200-300人。

3.供水量：温开水≥280L/H，每个水嘴流量保证不低于0.8升每分钟。

4.采用点按式出水按键（触摸式按键），按键后2分钟无操作自动关闭。

5.防溅功能：304不锈钢接水盘采用深凹设计。

6.电源：380v/50HZ，三相五线。

7.加热管功率：6KW/380V；采用纯铜镀镍外管。

8.过滤系统：采用五级过滤（RO反渗透过滤）方式+储水桶

第一级：10寸5微米过滤精度PP棉

第二级：10寸颗粒活性炭

第三级：10寸1微米过滤精度活性炭

第四级：400加仑RO反渗透膜（过滤孔径≤0.0001微米）

第五级：后置活性炭（改善口感，抑菌）

储水桶：采用无菌设计，储水量≥6加仑。

相关要求：

（1）出水水质达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)。

（2）采购人将在随机状态下进行水质抽测，水质达到国家标准，检测费由采购人承担，如水质不能达标，则供应商须对本工程所供产品进行整改，并在5个工作日内再次检测至合格，两次检测费用由供应商承担。若再不合格，质量保证金没收。

（3）以上设备全部要设计安装在饮水主机内部，不可外置，并且要求安装设计合理，符合水处理流程及维修便利。

9.整体尺寸要求：宽度≥1450×厚度≥400×高度≥1200mm，取水高度≥25CM，龙头间距≥25CM，接水盘盘面到地面距离≥70CM。

10.材质：出水龙头、内胆、加热管等与水接触的部件均100%采用食品级304不锈钢材料，不含任何对人体有害的重金属残留物,外壳壳体全部采用304不锈钢材料、具有防污、防划、防锈及防指纹印功能功能，更加耐腐蚀、美观，不锈钢壁厚度≥1mm（不含涂层）；外壳采用拼接式，非焊接式，稳固、安全，避免了焊点脱焊和易氧化的弊端。

11.智能管理： LED水温显示、水温不到不出水、自动开停机、自动补水、安全泄压。

12.应设有智控出水功能，水不开无水出。

13.出水水嘴全不锈钢，耐用不漏水。

14.应采用水电联动技术，离开后自动断水，缺水或断电自动停止工作，安全性能高。

15.应采用热交换节能技术：回收开水热能，热交换器内管为不锈钢304波纹管、外管为不锈钢304硬管。

16.应设有超温保护，防止开水高于95°后，任出于加热状态带来的安全隐患。。

17.应设有防超温、防干烧、防蒸汽、防开盖、防漏电、防短路自动保护。

18.整机必须圆润，不得有明显突出位置。

19.转角处采用人性化圆弧设计，防止学生不小心撞伤。

20.参考图样如下图：

### （二）四龙头温水饮水机技术要求

1.出水水嘴：4温，温水出水温度45℃±10℃，可调。

2.内胆容量：≥35L，适用人数200-300人。

3.供水量：温开水≥250L/H。

4.采用点按式出水按键（触摸式按键），按键后2分钟自动关闭。

5.防溅功能：304不锈钢接水盘采用深凹设计.

6.电源：380v/50HZ，三相五线。

7.加热管功率：4.5KW/380V；采用纯铜镀镍外管。

8.过滤系统：采用五级过滤（RO反渗透过滤）方式+储水桶

第一级：10寸5微米过滤精度PP棉

第二级：10寸颗粒活性炭

第三级：10寸1微米过滤精度活性炭

第四级：400加仑RO反渗透膜（过滤孔径≤0.0001微米）

第五级：后置活性炭（改善口感，抑菌）

储水桶：采用无菌设计，储水量≥6加仑。

相关要求：

（1）出水水质达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)。

（2）采购人将在随机状态下进行水质抽测，水质达到国家标准，检测费由采购人承担，如水质不能达标，则供应商须对本工程所供产品进行整改，并在5个工作日内再次检测至合格，两次检测费用由供应商承担。若再不合格，质量保证金没收。

（3）以上设备全部要设计安装在饮水主机内部，不可外置，并且要求安装设计合理，符合水处理流程及维修便利。

9.整体尺寸要求：宽度≤1200×厚度≥400×高度≥1200mm，取水高度≥25CM，龙头间距≥25CM，接水盘盘面到地面距离≥70CM。

10.材质：出水龙头、内胆、加热管等与水接触的部件均100%采用食品级304不锈钢材料，不含任何对人体有害的重金属残留物,外壳壳体全部采用304不锈钢材料、具有防污、防划、防锈及防指纹印功能功能，更加耐腐蚀、美观，不锈钢壁厚度≥1mm（不含涂层）；外壳采用拼接式，非焊接式，稳固、安全，避免了焊点脱焊和易氧化的弊端。

11.智能管理： LED水温显示、水温不到不出水、自动开停机、自动补水、安全泄压。

12.应设有智控出水功能，水不开无水出。

13.出水水嘴全不锈钢，耐用不漏水。

14.应采用水电联动技术，离开后自动断水，缺水或断电自动停止工作，安全性能高。

15.应采用热交换节能技术：回收开水热能，热交换器内管为不锈钢304波纹管、外管为不锈钢304硬管。

16.应设有超温保护，防止开水高于95°后，任出于加热状态带来的安全隐患。。

17.应设有防超温、防干烧、防蒸汽、防开盖、防漏电、防短路自动保护。

18.整机必须圆润，不得有明显突出位置。

19.转角处采用人性化圆弧设计，防止学生不小心撞伤。

20.参考图样如下图：

## 水电改造项目要求

1.学校电源总配电间位于一楼廊道北侧，各楼层电源由此分路至各楼层饮水点。

2.线路采用16平国标电源线，满足饮水机开机正常使用要求，以保证电气设备用电安全。

3.线管采用白色φ25或φ50PVC线管

4.每台设备需配套PZ30-12国标配电箱，内有漏电保护开关。

5.每台设备需做好下水处理，不得有下水随地流的情况，不得影响教学楼的安全与美观。

## 6.水电改造后，需对线槽等施工位置进行修补工作。

## 五、产品交货、安装调试服务

1.产品交付安装：本次项目采购供货安装调试期为20个日历天，在合同双方签订并生效后次日起计。成交人送货至采购人指定地点负责安装、调试。

2.发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

3.报价人应认真对现场及其环境进行踏勘，对产品安装现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及安装改造过程中，成交人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加本项目安装改造的造价要求，安装改造时因场地问题引起的成本费用增加，均由成交人自行承担，结算时不予调整。

## 4. 项目设备供货及安装包含所有产品的材料费、制作费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资），具体详见水电改造项目要求并安装国标电表箱、设备与水电源联通费用均由中标单位承担）及辅助材料费。

4.项目需求清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，成交后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证项目安装改造的正常进行，由此产生的额外费用视作赠送。

## 六、货物的防护、包装及运输

1.产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

2.合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

3.成交人在交货时应保证货物（产品）有具体的防护措施，并对此工作负责。

4.所有货物（产品）应具有合理的有效包装，以有效防止各种损坏。

5.产品的包装费应包括在合同总价中。

6.在包装箱外面应注明数量、货物（产品）名称等，同时在其内应付清单目录，以保证供货签收的顺利进行。

7.成交人应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

8.随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

## 七、质量要求

1.成交人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合询价文件本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2. 完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，设备必须符合：

（1）《家用和类似用途电气的安全 第一部分：通用要求》（GB4706.1-2005）

（2）《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》（GB4706.36-2014）；

（3）《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》（GB4706.19-2008）；

（4）出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（卫生部，2011）；

（5）《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006；

（6）防触电保护应为Ⅰ类，防护等级为IP44。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.成交人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

## 八、验收

1.询价项目涉及到的货物由采购方组织有关部门进行专项验收；

2.成交人所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.采购人有权拒收未通过专项验收的货物，已供货物按合同货物单价的10%结算。

4.验收合格的同时，成交人需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算；

5.如双方对验收结果有分歧，则以南通市技术监督局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

6.成交人所供货物，可能由南通市质量技术监督局从中随机抽取1套进行全项检测，成交人承担因此涉及到的费用。

7.对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时采购人认定为成交人自身的原因而导致的该结果，有权取消成交人的成交资格且解除采购合同。

## 九、项目产品质保期

1.所有项目产品免费质保期为验收合格之日起计2年（24个月），所有产品终身保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换。

2.在质保期内，成交人对所供设备负有全面保养维护的责任，保证能定期上门清洗。以保证设备产品连续、有效的正常运行。质保期内每学期开学前免费更换PP棉活性炭滤芯，水质送检并保证水质检测合格；质保期过后，过滤芯按不高于市场价提供更换（过滤芯每学期更换一次）。

3、RO膜质保期1年。

## 十、售后服务

1、报价人应提供详细的售后服务方案：

2、成交人负责安装、调试、配合采购人进行验收，并承担因此发生的一切费用。

3、质保期内免费提供货物设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，使用单位有权要求成交供应商给予更换；过质保期后，应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。

4、成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，应在24小时内负责修复；在接到采购方维修联系通知后2小时内至现场，一般问题4小时内解决，最长不超过48小时解决问题。

# 第四章  评审方法和程序

## 一、代理机构组织评标

1.本项目评标依《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规成立招标小组。评标小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标小组成员总数的2/3。

2.达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，招标小组应当由5人以上单数组成。

3.采用竞争性招标的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性招标采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

4.招标小组的职责：

受采购人委托，审查招标供应商的响应文件并作出评价；要求招标供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的招标供应商的违法违规行为。

5.招标小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复招标供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

6.评审有关记录由招标小组成员签名，存档备查。

7.招标供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加招标评审会。

## 二、评审原则

1.评审基本原则：招标小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行招标评审。

2.招标小组将按照规定只对通过资格审查合格的招标供应商的招标响应文件进行评审和比较。

3.招标小组根据招标文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应招标文件要求的招标供应商进行招标。未实质性响应招标文件要求的招标响应文件按无效处理，招标小组应当告知有关招标供应商。

4.评标小组所有成员应当集中与每个招标供应商分别进行招标，给予所有招标供应商平等的招标机会。

5.在招标过程中，招标小组可以根据招标文件和招标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，招标小组应当及时以书面形式同时通知所有招标供应商。

7.招标供应商应当按照招标文件的变动情况和招标小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。招标供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8.招标文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，招标结束后，招标小组应当要求所有继续参加招标的招标供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的招标供应商不得少于3家。

9.招标文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经招标由招标供应商提供最终设计方案或解决方案的，招标结束后，招标小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上招标供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10.公开招标的货物、服务采购项目，因招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家，而报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性招标采购的，提交最后报价的招标供应商可以是2家。

11.最终（一次）报价是招标供应商响应文件的有效组成部分。

12.已提交响应文件的招标供应商，在提交最终报价之前，可以根据招标情况退出招标。

13.在招标中，招标的任何一方不得透露与招标有关的其他招标供应商的技术资料、价格和其他信息。

14.除非在招标中招标小组对用户需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受高于首次招标报价的最终报价。

15.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的招标活动，一经发现，将视同串标处理。

16.评标小组认为响应供应商的报价明显低于其他响应供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；响应供应商不能证明其报价合理性”的，评标小组应当将其作为无效招标处理。

17.推荐中标人的特殊情况处理：

（1）本项目采用次低价中标价法。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下招标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标小组按照招标文件规定的方式  随机抽取  确定一个参加评标的供应商，其他招标响应无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性招标文件中载明。多家响应供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 四、评定方法

招标小组在提交最终报价的招标供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价为次低价确定成交人，并编写评审报告。

## 五、评审步骤

1.评审步骤规定：

第一阶段：招标小组受采购人委托，对每个响应招标的供应商的招标资格进行审查。资格审查标准如下：

资格后审审查标准一览表

| 序号 | 资格后审材料文件 清单 | 标准：唯一性判断条件是与否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供招标供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 法定代表人参加招标的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这2项原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 提供竞标产品的制造商具有的工业和商用电热食品加工设备的全国工业产品生产许可证原件的复印件（须加盖产品制造商公章）。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 提供竞标产品具有省级或省级以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件的复印件（须加盖产品制造商公章）。 | 是（√）否（×） |
| 5 | 为满足采购人对项目本地化维护服务的要求，供应商必须提供在南通地区有维护机构的证明文件、材料原件的复印件（须加盖公章）： （1）如为在南通地区进行工商注册的供应商，须提供：办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）证明材料； （2）非南通地区进行工商注册的外地供应商，必须提供与南通的代维机构签订的代维协议及其《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）这4项证明材料。 | 是（√）否（×） |
| 6 | 招标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 7 | 招标供应商还须提供招标文件第八章招标响应文件的组成与格式内“三、A、A.2、”中的“招标响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、招标供应商一般情况表。 | 是（√）否（×） |
| 8 | 招标供应商无不良信用信息的记录，以“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）查询的报价人单位信息记录为准，截止时间为本次询价响应文件接收截止时间前。 | 是（√）否（×） |
| 9 | 投标人（厂家或代理商）营业执照经营范围必须能体现本项目直饮水设备的相关字样。并提供有关部门出具的直饮水饮用标准文件等相关证明。 | 是（√）否（×） |

第二阶段：招标小组对每个符合资格要求的招标供应商的招标响应文件内容进行评审是否满足招标文件的要求，具体为：

| 序号 | 响应评审比较内容 |
| --- | --- |
| 1 | 提交响应的项目竞标产品的品牌、数量、规格是否满足询价文件要求； |
| 2 | 项目产品技术质量、性能说明与招标文件要求的符合程度； |
| 3 | 项目安装、调试及验收方案是否满足竞争性招标文件要求； |
| 4 | 项目产品交付、完成时间、质保期、售后服务的响应是否满足询价文件的要求； |

第三阶段：招标小组集中与每个招标供应商分别进行谈判：内容主要是对招标响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。报价文件中的报价作为第一轮招标报价。招标文件有实质性变动的，招标小组应当以书面形式通知所有招标供应商。

第四阶段：招标结束后，招标小组要求所有实质性响应的招标供应商在规定的时间内提出最终报价，包括但不限于如最终澄清方案、有关承诺等。

第五阶段：招标小组对招标供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应招标文件，技术和商务部分均满足招标文件的前提下，招标小组将校核后的各招标供应商的报价从低到高排序，排名第二的推荐为成交人。报价相同时，由招标小组根据招标供应商的技术、商务综合实力，决定排序先后，并根据评定方法推荐成交人。

（1）本项目采用  次低价评标价法  。即指以价格为主要因素确定成交人的评标方法。（2）本次项目需求的最高限价8.8万元，超出限价作无效招标响应处理。

（3）价格评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应竞争性招标文件要求的，按无效招标处理。

（4）招标小组认为供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的供应商不能证明其“报价合理性”的，招标小组应当将其作为无效投标处理。

2.在招标过程中，招标供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由招标供应商的法人代表或被委托授权人签署后生效，招标供应商受其约束。

## 六、出现下列情形之一的，作无效招标处理

1.未按时交纳招标保证金或金额不足的；

2.招标响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3.招标响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4.招标响应文件技术部分出现招标报价内容的；

5.不具备招标文件规定的资格要求的；

6.招标响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7.项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8.招标响应报价超出项目预算的；

9.被认定为低于成本报价竞标的；

10.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性响应要求的；

11.评审小组可以认定为其他构成未实质性响应招标文件要求的。

## 七、有下列情形之一的，视为响应供应商串通竞标，其招标无效

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的招标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、出现下列情形之一的，当次竞争性招标采购活动终止，发布项目中止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.报价人报价均超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.招标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

## 九、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第六、七条及第二十九条的规定，结合本次采购项目预算金额未达公开招标数额标准及以上的情形，招标响应文件接收截止后招标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的招标供应商不足3家的，在本次采购任务未取消的情形下，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报主管预算部门单位，经批准后采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性招标、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。。

## 十、成交通知

1.招标结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公告3个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。

2.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

# 第五章  合同授予

一、成交人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后3日内与采购人签订政府采购合同（一式捌份，采购人、成交人、区财政局综合科（政府采购科）、招标代理机构各执两份），签订合同时交合同价10%的履约保证金，所签合同条款不得对招标文件作实质性改变，否则招标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、招标文件、成交人的招标响应文件及评审、招标过程中有关书面澄清、承诺等均应当作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、合同签订经采购代理机构盖章后，采购人应在7个工作日内将政府采购合同报南通市崇川区财政局综合科（政府采购科）备案。

四、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

# 第六章  履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时交货及按时验收。

二、交货至安装调试完成后，成交人应以书面形式向采购人提出验收申请，同时配合采购人进行验收。

三、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、按采购合同约定的方式，支付合同货款。

# 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1.质疑必须是直接参加本次邀请招标采购活动的当事人。

2.取得招标文件的供应商应根据招标文件第二章“供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，招标响应文件接收截止后未进行招标响应登记的供应商，不能就招标文件接收截止后的招标过程、成交结果提出质疑；在招标过程中，凡主持人或招标小组明确提出须由招标响应供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标采购单位。

4.对本次招标采购有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

（1）质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

（2）对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

（3）相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

（4）招标采购单位不具有法定调查、认定的权限，不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标项目的被委托授权人送达招标采购单位。

2.对符合提出质疑要求的，招标采购单位签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标采购单位负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本单位采购活动的处理，依次类推；视情在市、省、国家级相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入采购人单位的采购活动。

五、投诉的提出

质疑人对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的上级主管部门投诉。

六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，招标采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入采购人单位的采购活动。

七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省级相关媒体予以披露，并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

# 第八章  招标响应文件的组成与格式

## 一、招标响应文件目录

1.资格后审资料文件（一个密封包，含一正两副文件）

2.技术标响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

- 投标响应函；

- 投标货物性能、技术指标说明与描述；

- 技术条款响应正负偏离表；

- 投标响应产品清单；

- 安装组织计划；

- 招标项目的验收；

- 售后服务；

3.商务报价投标响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

- 投标响应报价总表

- 投标响应报价明细表

## 二、投标响应文件封面范例

南通市城中小学直饮水设备采购及安装项目

投标响应文件

对应填写：资格后审资料文件

对应填写：技术标响应文件

对应填写：商务标报价响应文件

（资格后审）

投标人：投标单位全称

二○一八年     月     日

## 三、投标响应文件

### A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

#### A.1、目录

| 序号 | 资格后审材料文件 清单 | 标准：唯一性判断条件是与否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供招标供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 法定代表人参加招标的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这2项原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 提供竞标产品的制造商具有的工业和商用电热食品加工设备的全国工业产品生产许可证原件的复印件（须加盖产品制造商公章）。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 提供竞标产品具有省级或省级以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件原件的复印件（须加盖产品制造商公章）。 | 是（√）否（×） |
| 5 | 为满足采购人对项目本地化维护服务的要求，供应商必须提供在南通地区有维护机构的证明文件、材料原件的复印件（须加盖公章）： （1）如为在南通地区进行工商注册的供应商，须提供：办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）证明材料； （2）非南通地区进行工商注册的外地供应商，必须提供与南通的代维机构签订的代维协议及其《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）这4项证明材料。 | 是（√）否（×） |
| 6 | 招标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 7 | 招标供应商还须提供招标文件第八章招标响应文件的组成与格式内“三、A、A.2、”中的“招标响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、招标供应商一般情况表。 | 是（√）否（×） |
| 8 | 招标供应商无不良信用信息的记录，以“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）查询的报价人单位信息记录为准，截止时间为本次询价响应文件接收截止时间前。 |  |
| 9 | 投标人（厂家或代理商）营业执照经营范围必须能体现本项目直饮水设备的相关字样。并提供有关部门出具的直饮水饮用标准文件等相关证明。 | 是（√）否（×） |

投标供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或被委托授权人签字：

日期：

注：

（1）以上由投标供应商填写，仅作为提供的资格后审资料文件内的资料首页清单目录。

（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件、表格及业绩证明合同的复印件，须加盖公章装订成册，正本1份，副本2份，供审查及留存！

#### A.2、投标响应相关格式文件

##### 1、法定代表人身份证明

江苏大洲工程项目管理有限公司：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

投标供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2、法定代表人授权委托书

江苏大洲工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的招标响应活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

招标供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

##### 3、无重大违法记录声明

江苏大洲工程项目管理有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（公章）

年     月    日

##### 4、关于资格文件的声明函

江苏大洲工程项目管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的项目名称为                    的招标活动进行投标响应。本公司所提交的投标响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（招标供应商）公章：

年	 月 	  日

##### 5、投标供应商一般情况表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |
| 9 | 经营范围： 1、 ； 2、 ； 3、……………………… |
| 10 | 供应商从事招标项目产品设备的年数 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |

注：本表不是格式化表格，投标供应商可根据需要，自行添加删除。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

### B、技术标响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】以下技术标响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。同时，供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术标响应文件。技术标响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“投标响应资料原件包”内，以便开标评审时的核查。

#### 1.投标响应函

江苏大洲工程项目管理有限公司：

依据贵单位                         （招标项目名称)项目公开招标的邀请，我方被委托授权人         （姓名）        （职务）为全权代表参加该项目的招标工作，全权处理本次招投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受并遵守招标文件的各项要求、各项规定，按招标文件的要求提供报价。我方的报价中包含：设备（含安装及辅助材料等）、税费（如包括关税、进口货物、所用原材料、零部件的各种国内外税费）、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及报价人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.我公司已经详细阅读了招标文件的全部内容，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对招标文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我方提交的响应文件，从接收截止之日算起，保持45个日历天内有效。如果我方在规定的有效期内撤回响应文件，接受招标保证金被贵方作为违约而不予退还的处理。同时我方愿意按招标文件的规定交纳招标保证金，并同意投标供应商须知中关于投标保证金不予退还的规定。

4.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的文件资料。

5.我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件资料，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我公司尊重招标小组所作的评定结果。

7.一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，投标保证金将被贵方作为违约金全额没收。

8.一旦成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并承诺保证在招标文件中规定的时间内执行完成合同项目。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：         （签字或盖章）

二○一八年      月     日

#### 2.投标货物性能、技术指标说明与描述

（内容、格式自定）

根据项目需求提供产品的主要技术规范，配置要求和产品标准。投标供应商编写所提供产品的品牌、产地、型号、详细技术参数、功能配置，应提供的图纸及资料明细、样品图片、质量承诺、使用寿命承诺等。

#### 3.技术条款响应正负偏离表

供应商必须满足招标文件中针对招标产品货物提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》； （注：本项目技术要求不接受负偏离）；

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 文件技术要求 | 技术招标响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

① 投标供应商应按招标文件项目需求内的要求，逐条逐一填写，投标货物与投标文件规定的项目要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的正、负偏离，如有例外请说明。

② 该表不作为投标供应商提供的竞标货物产品的技术要求等的详细描述和说明的替代。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被委托授权人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

#### 4.投标响应产品清单

（内容、格式自定）

与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、材料、品牌及技术参数，但不得出现报价；

【特别说明】本项目需求产品有“建议品牌”，是为保证项目产品的可靠及适用性而建议所采购的产品档次。供应商针对项目需求产品可以投“建议品牌”也可以投“非建议品牌”的产品，但所投“非建议品牌”产品的档次须等于或高于建议品牌档次，其产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的设备参数。供应商提供非“建议品牌产品”参加招标响应的，必须按以下要求，提供竞标产品完整齐全的证明文件（缺一不可），否则视其为重大漏项，作无效询价处理；同时经全体评委一致认定，所选品牌型号档次等于或优于建议品牌型号档次的，可视作完全响应建议品牌型号产品，否则将作无效询价处理。

- 由相关权威机构针对本次询价采购而出具的符合本项目询价要求的竞标产品检测报告原件的复印件并加盖产品制造商红章（含建议品牌产品）。

② 竞标品牌产品制造商出具的该产品“技术白皮书”原件的复印件并加盖产品制造商红章；

③ 所投品牌制造商的生产许可证原件的复印件并加盖产品制造商红章；

④ 上述“①、②、③”项的资料证明文件的原件，须放置密封在“技术标响应文件包”内以便评标时核查。

#### 5.安装组织计划

（内容、格式自定）

包含但不限于：

提供整体项目货物产品安装调试的方案。

#### 6.招标项目的验收

（内容、格式自定）

提供招标项目中的货物产品质量验收标准及验收方案，质量承诺。其中应包含货物的验收大纲，一旦成交有可能作为采购方验收货物的依据之一。

#### 7.售后服务

（内容、格式自定）

包含但不限于：提供整体项目的质量三包承诺内容及具体产品售后服务办法，含免费保修时间及服务的内容。

### C、 商务标报价响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

#### 1.投标响应报价总表

项目名称：南通市城中小学直饮水设备采购及安装项目

| 项目名称 | 投标响应报价 | 供货安装调试时间 |
| --- | --- | --- |
| 南通市城中小学直饮水设备采购及安装项目 | 大写： | 完全响应招标文件要求。 |
|  | 小写： |  |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目采购文件的要求。 |
| 总价 | 大写： 小写： |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。（2）总价=设备价款+安装价款。（3）总价指完成整个项目所需：设备（含安装及辅助材料等）、税费（如包括关税、进口货物、所用原材料、零部件的各种国内外税费）、浇筑底层基座、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及报价人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

#### 2.投标响应报价明细表

项目名称：南通市城中小学直饮水设备采购及安装项目

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6=4*5 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额（大写） 元 | ¥： |

招标供应商：（盖公章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：（1）本表式可根据需要自行添加。（2）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件要求。（3）如果按综合单价计算的结果与总价不一致，以综合单价为准，修正总价。